Линия производства изделий из крутого теста (хлебцы, галеты и т.д.)

- Станция раскатки крутого теста

Станция раскатки крутого теста с продольно-поперечной резкой ЛР-2 предназначена для раскатки теста заданной толщины с возможной регулировкой толщины, резки теста в продольном и поперечном направлениях и автоматической подачи в тоннельную печь при производстве хлебцев, галет, лаваша и т.д.

Принцип работы:

Загрузка теста – валом вручную в бункер станции предварительной раскатки. Оператор обеспечивает постоянное наличие теста в бункере. Пласт теста с раскаточной машины выходит с неровными краями. Для получения ровных краёв и заданной ширины шторки теста на приёмном транспортёре установлен дисковый делитель, который позволяет разделить ширину теста на требуемое количество полос, при этом крайние обрезы попадают на отводящий транспортер и направляется в бункер станции предварительной раскатки. Поперечный делитель производит поперечное деление тестовых полос.

Функциональные блоки:

- Станция предварительной раскатки с выходной щелевой матрицей.

- Станция окончательной раскатки.

- Приёмный транспортёр с раскаточной машины. Предназначен для подачи раскатанного теста на стальной под печи.

- Игольчатый валик.

- Дисковый делитель (предназначен для продольного деления пласта теста на отдельные заготовки).

- Ленточный конвейер возврата отходов (предназначен для транспортировки отходов теста в приёмный бункер машины раскаточной).

- Поперечный делитель (предназначен для поперечного деления пласта теста на отдельные заготовки по длине).

| Технические характеристики | ЛР-2 |
| --- | --- |
| Производительность, кг/час, не более | 80 |
| Толщина раскатываемого теста, мм | 0,8 до 20 |
| Максимальная ширина полосы раскатываемого теста, мм | 400 |
| Количество валов из нержавеющей стали, шт. | 3 |
| Вид загрузки | ручной |
| Установленная мощность, кВт | 5 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3200х800х1700 |
| Масса, кг | 1200 |

Дополнительное оборудование

Печь тоннельная модульная ПКМ со специальной системой сеток для прижима продукта во время выпечки. При данном варианте выпечки продукт не теряет геометрии в плоскости даже после остывания, полностью пропекается за максимально короткое время и сохраняет прекрасный внешний вид.

- Печь тоннельная модульная

Печь состоит из нескольких пекарных модулей, подающего стола, приемного стола, вытяжной системы, силового блока и пульта управления. В каждой пекарной камере сверху и снизу установлены трубчатые электронагреватели (ТЭН).

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Производительность (по хлебцам), кг/ч, до | 40* |
| Установленная мощность, кВт, не более | 80 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 25 |
| Регулировка мощности по зонам, % | 0-99 |
| Температура в зоне выпечки, °С | 200±80 |
| Регулировка времени выпечки, плавная, мин. | 4–10 |
| Напряжение питания | 400В 50Гц |
| Габаритные размеры, мм, не более: |  |
| длина | 11 500 |
| ширина общая | 1 000 |
| ширина сетчатого конвейера | 600 |
| высота | 1 600 |
| Масса печи, кг, не более | 1 500 |

* при увеличении длины печи на каждую дополнительную секцию производительность увеличивается на 9 кг/час

Устройство и принцип работы:

Печь состоит из нескольких пекарных модулей, соединенных между собой и образующих проходной туннель, через который движется конвейер (сетчатый под). На входе туннеля установлен подающий стол с натяжным устройством. На выходе туннеля установлен приемный стол, в котором размещен приводной механизм конвейера и электрический силовой блок.

В каждой пекарной камере имеется вытяжной патрубок, который соединен с вытяжным зондом, установленным на приемном столе.

Температурный режим в пекарных камерах создается с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭНов), расположенных сверху и снизу. Печь имеет теплоизоляцию вокруг пекарных камер, что обеспечивает уменьшение теплопотерь и энергозатрат при работе.

Обшивка печи выполнена из панелей, обеспечивающих легкодоступное обслуживание всех механизмов печи.

Материал сетчатого конвейера печи нержавеющий металл (AISI 304).

- Конвейер естественного охлаждения.

Конвейер охлаждения – модульный конвейер, предназначенный для охлаждения и предварительной укладки изделий перед входом в горизонтальный упаковщик. Материал конвейера – модульная лента.

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Количество модулей, шт. | 2 |
| Охлаждение естественным способом |  |
| Установленная мощность, кВт, не более | 0,4 |
| Регулировка скорости движения, % | 10-100 |
| Напряжение питания, В | 400В 50Гц |
| Габаритные размеры, не более: |  |
| длина, мм |  |
| ширина общая, мм | 600 |
| ширина конвейера, мм | 400 |
| высота, мм | 900 |
| Масса, кг не более | 250 |

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Станция раскатки крутого теста ЛР-2 | 1 |
| Печь тоннельная модульная | 1 |
| Конвейер охлаждения | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 3 |
| Гарантийные талоны на дополнительные комплектующие | 1 |
| Фирменный диск (видеоматериалы) | 1 |

Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Линия раскатки | 3 065 000,00 |
| Печь конвейерная (пять секций на сетчатом нержавеющем поде) | 2 313 000,00 |
| Конвейер охлаждения | 420 000,00 |
| Всего | 5 798 000,00 |
| Пусконаладочные работы 5%* | 290 000,00 |
| Итого | 6 088 000 ,00 |

* проживание, питание, проезд оплачиваются отдельно

Схема платежей:

50% - предоплата;

40% - перед отгрузкой;

10% - после подписания акта пусконаладочных работ.

Доставка оборудования

На территории Российской федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 70 рабочих дней

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99

Образцы готовой продукции